Załącznik nr 9 do SIWZ

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oświadczamy że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Ilość zamawiana 1 szt.

Producent*..................................................................................................................................................

Marka*........................................................................................................................................................

Model*........................................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry przez wykonawcę (należy podać rzeczywisty oferowany parametr) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy samochód osobowy rok produkcji 2014 |  |
| 2 | Rodzaj nadwozia - co najmniej 7 osobowe z tylną klapą otwieraną do góry |  |
| 3 | Rodzaj lakieru - metalik |  |
| 4 | Kolor nadwozia - jasny (np. srebrny) |  |
| 5 | Wnętrze - ciemna tapicerka |  |
| 6 | Długość min. 5000 mm, maks. 5300 mm |  |
| 7 | Szerokość bez lusterek maks. 1910 mm |  |
| 8 | Wysokość maks. 1980 mm |  |
| 9 | Rozstaw osi min. 3100 mm |  |
| 10 | Silnik wysokoprężny, doładowany o mocy co najmniej 130 KM |  |
| 11 | Pojemność silnika 1900-2200 cm3 |  |
| 12 | Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa |  |
| 13 | Emisja CO2 maks. 200 g/km |  |
| 14 | Norma emisji spalin min. EURO 5 |  |
| 15 | Poj. zbiornika paliwa min. 70 litrów |  |
| 16 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym maksymalnie 8,0 l/100km |  |
| 17 | Dwie poduszki powietrzne przednie |  |
| 18 | Dwie poduszki powietrzne boczne przednie |  |
| 19 | Przy wszystkich dostępnych siedzeniach 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |
| 20 | Kierownica wielofunkcyjna |  |
| 21 | Podłokietniki siedzeń w przestrzeni pasażerskiej |  |
| 22 | Fabryczny radioodtwarzacz z CD/MP3 z RDS |  |
| 23 | ABS lub równoważny |  |
| 24 | ESP lub równoważny |  |
| 25 | Sterowane elektrycznie szyby przednie z systemem zapobiegającym przycięciu palców |  |
| 26 | Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne |  |
| 27 | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 28 | Lusterko wewnętrzne |  |
| 29 | Pełna tapicerka ścian bocznych wewnętrznych, sufitu i podłogi |  |
| 30 | Pełne oświetlenie wnętrza |  |
| 31 | Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna z oddzielnym sterowaniem z tyłu |  |
| 32 | Co najmniej dwa gniazda 12V |  |
| 33 | Czujniki parkowania przód i tył |  |
| 34 | Przyciemniane szyby tylne (ciemne szkło) |  |
| 35 | Zderzaki w kolorze nadwozia |  |
| 36 | Światła mijania włączane automatycznie |  |
| 37 | Światła przednie przeciwmgielne |  |
| 38 | Fabryczne koła z felgami stalowymi min. 16" |  |
| 39 | Elektroniczne, dwa niezależne zabezpieczenia, w tym alarm |  |
| 40 | Komplet dywaników |  |
| 41 | Dodatkowo- kpl. kół z zimowym ogumieniem |  |
| 42 | Koło zapasowe, podnośnik, fabryczny zestaw narzędzi |  |
| 43 | Gaśnica |  |
| 44 | Apteczka |  |
| 45 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 46 | Kamizelka odblaskowa |  |
| Okres gwarancji |
| 1 | Okres gwarancji mechanicznej min. 36 miesięcy |  |
| 2 | Okres gwarancji na perforację nadwozia min. 120 miesięcy |  |

*  do wypełnienia przez wykonawcę

** do wypełnienia przez wykonawcę – należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

……..……………………...                                            …………………..………………………..

miejscowość i data                                                   podpis i pieczątka wykonawcy/osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy